Remont drogi w m. Brzeźnica  w km  0+003 - 0+ 721 Przedmiar

| Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem |
| --- |
| PRZEDMIAR: Remont drogi w m. Brzeźnica w k. 0+003 - 0+ 721 |
| 1 |  | Ścięcie poboczy CPV 45232452-5 |
| 1 d.1 | KNR 2-31 1402-05 | Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm szer.0,5m z odwozem do 1km. /docelowa gr.15cm/ 718,0mx 0,50m x 2 = 718m2 | m2 |  |  |
|  |  | 718 | m2 | 718,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 718,000 |
| 2 |  | Roboty nawierzchniowe CPV 45233220-7 |
| 2 d.2 | KNNR 6 0108-02 | Uzupełnienie -profilowanie nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową gr.6cm mechaniczne 718m x 3,0m = 2154m2 x 0,149 t/m2 = 320,95 t | t |  |  |
|  |  | 320,95 | t | 320,950 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 320,950 |
| 3 d.2 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 0,8kg/m2 - obm.j.w /718m x 3,0m/ | m2 |  |  |
|  |  | 2154 | m2 | 2 154,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 154,000 |
| 4 d.2 | KNR 9-11 0101-02 | Warstwa przeciw spękaniowa pod warstwy bitumiczne- ułożenie geosiatki 80/100kN/m obm.j.w. | m2 |  |  |
|  |  | 2154 | m2 | 2 154,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 154,000 |
| 5 d.2 | KNNR 6 0308-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)/ 718.0m x 3,0m | m2 |  |  |
|  |  | 2154 | m2 | 2 154,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 154,000 |
| 6 d.2 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) obm.j.w. | m2 |  |  |
|  |  | 2154 | m2 | 2 154,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 154,000 |
| 7 d.2 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm - nawierzchnia na skrzyżowaniu drogi gminnej . 20 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 20 | m2 | 20,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20,000 |
| 8 d.2 | KNR 2-31 0114-05 | Wykonanie poboczy- nawierzchnia z klińca 4,0- 31,5 grubość warstwy poo zagęszczeniu 15cm szer.0,5m / 718x 0,5 x 2/ | m2 |  |  |
|  |  | 718 | m2 | 718,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 718,000 |
| 9 d.2 | KNNR 6 1002-01 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2- pobocza. obm.j.w | m2 |  |  |
|  |  | 718 | m2 | 718,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 718,000 |
| 3 |  | Oznakowanie pionowe CPV 45233290-8 |
| 10 d.3 | KNR 2-31 0702-01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm dł. 3,5m | szt. |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,000 |
| 11 d.3 | KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 znaki A-7 2sz, B 36-4szt, T25a-2szt, T25c-2szt. | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10,000 |

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3328

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3328

Remont drogi w m. Brzeźnica  w k. 0+003 - 0+ 721 Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem |
| --- | --- | --- |
| 4 |  | Odwodnienie liniowe-demontaż. CPV 45232452-5 |
| 12 d.4 | KNR 2-33 0706-03 | Demontaż odwodnienia liniowego -ściek poprzeczny korytka betonowe 25x25cm zakryte kratą żeliwną. | m |  |  |
|  |  | 6 | m | 6,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,000 |